Характеристика колесных минипогрузчиков Sunward

| Общая информация |
| --- |
| - | Модель | - | SWL - 2210 | SWL - 2810 | SWL - 3210 |
| Технические данные |
| A | Полная рабочая высота | мм | 3648 | 3850 | 4020 |
| B | Высота до стержня поднятого ковша | мм | 2831 | 3002 | 3123 |
| C | Высота верхней точки кабины | мм | 1948 | 2018 | 2100 |
| D | Высота до нижнего уровня поднятого ковша в горизонтальном положении | мм | 2646 | 2834 | 2950 |
| E | Длина без навесного оборудования | мм | 2385 | 2475 | 2750 |
| F | Длина со стандартным ковшом | мм | 3071 | 3261 | 3590 |
| G | Угол сброса поднятого ковша | гр | 42 | 42 | 43 |
| H | Высота сброса при поднятом ковше | мм | 2174 | 2320 | 2395 |
| J | Предел досягаемости на максимальной высоте | мм | 490 | 475 | 625 |
| K | Угол подъема опущенного ковша | гр | 30 | 30 | 30 |
| L | Угол подъема поднятого ковша | гр | 95 | 97 | 93 |
| M | Колесная база | мм | 898 | 987 | 1116 |
| O | Нижний уровень защитного щита | мм | 205 | 190 | 205 |
| P | Угол преодолеваемого препятствия | гр | 26 | 25 | 27 |
| R | Угол поворота передний без ковша | мм | 1211 | 1168 | 1300 |
| S | Угол поворота передний без ковша | мм | 1911 | 1954 | 2180 |
| T | Угол поворота задний | мм | 1440 | 1534 | 1700 |
| U | Расстояние от задней оси до бампера | мм | 873 | 960 | 1062 |
| V | Расстояние от оси до оси | мм | 1205 | 1293 | 1475 |
| W | Ширина ковша | мм | 1530 | 1600 | 1830 |
|  | Рабочий вес машины со стандартным ковшом, полным топливным баком и весом оператора | мм | 2280 | 2780 | 3250 |
| Двигатель |
| 1 | Модель |  | Xinchai A498BG-14 | Yanmar 4TNV84T | KUBOTA V3300DI |
| 2 | Тип двигателя |  | Четырех тактный Дизель с водяным охлаждением | Черырехтактный, турбодизельный, с водяным охлаждением | Дизельный четырехтактный, атмосферный, с водяным охлаждением |
| 3 | Диаметр / ход поршня | мм | 98*105 | 84*90 | 98*110 |
| 4 | Количество цилиндров |  | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Система впрыска |  | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
| 6 | Мощность Двигателя, кВт (SAE J1349) |  | 36,8 кВт при 2650 об/мин. | 39.9 кВт/ при 2800 об/мин. | 54.9 кВт/ при 2600 об/мин. |
| 7 | Мощность Двигателя л/с |  | 50 л/с при 2650 об/мин. | 54 л/с при 2800 об/мин. | 75 л/с при 2600 об/мин. |
| 8 | Макс. крутящий момент |  | 186Нм при 1800 об/мин. | 163.8 Нм/ при 1800 об/мин. | 244 Нм/ при 1800 об/мин. |
| 9 | Система охлаждения |  | Жидкостная | Жидкостная | Жидкостная |
| 10 | Система пуска |  | Электростартерная с предварительным подогревом воздуха | Электростартерная с предварительным подогревом воздуха | Электростартерная с предварительным подогревом воздуха |
| Трансмиссия |
| 11 | Тип |  | Гидростатическая, замкнутого контура | Гидростатическая, замкнутого контура | Гидростатическая, замкнутого контура |
| 12 | Насос |  | Аксиально-поршневой | Аксиально-поршневой | Аксиально-поршневой |
| 13 | Гидромотор |  | Радиально-поршневой | Радиально-поршневой | Радиально-поршневой |
| Гидравлическая система |
| 14 | Тип |  | Дросельная | Дросельная | Дросельная |
| 15 | Насос |  | Зубчатый насос | Зубчатый насос | Зубчатый насос |
| 16 | Макс.поток + вспомогательная гидравлика | л/мин. | 62.8 | 70.0+33 | 83.2+41.6 |
| 17 | Максимально давление | Бар | 200 | 250 | 250 |
| 18 | Контрольный клапан |  | Трехкомпонентный | Трехкомпонентный | Трехкомпонентный |
| Производительность |
| 19 | Номинальная грузоподъемность (ISO 5998) | кг | 600 | 725 | 950 |
| 20 | Опрокидывающая нагрузка (ISO 8313) | кг | 1200 | 1450 | 1900 |
| 21 | Усилие отрыва ковша,подъемный цилиндр (ISO8313) | кг | 1570 | 2000 | 2480 |
| 22 | Усилие отрыва, подъемный цилиндр (ISO8313) | кг | 1388 | 1900 | 2430 |
| 23 | Скорость движения | км/ч | 12 | 0-13.6 | 0-12.6 |
| 24 | Органы управления |  | Два джойстика | Два джойстика | Два джойстика |
| Жидкостные меры |
| 25 | Гидравлическая система |  | 38 | 50 | 65 |
| 26 | Топливный бак |  | 65 | 70 | 85 |
| 27 | Масло ДВС |  | 25 | 7.4 | 13.2 |
| 28 | Система охлаждения ДВС |  | 9 | 7.7 | 8.5 |
| Электрическая система |
| 29 | Стартер |  | 12V-3,8 кВт | 12V-2,3 кВт | 12V-3 кВт |
| 30 | Генератор |  | 12V-50A | 12V-40A | 12V-45A |
| 31 | Емкость АКБ | Ah | 85 Ah | 63 | 80 |
| Уровень шума |
| 32 | Уровень шума снаружи кабины |  | 101 LwA Db (A) | 103 LwA Db (A) | 103 LwA Db (A) |
| 33 | Уровень шума внутри кабины |  | 87 LwA Db (A) | 87 LwA Db (A) | 87 LwA Db (A) |